## Slide 1
例1:
测定岩石中SiO2的含量.称样0.2000g,通过反应得到硅胶沉淀,经一系列过程灼烧得到SiO2 0.1364g.求试样中SiO2质量分数.
解:
w(SiO2) = m(SiO2)/ms
= 0.1364/0.2000
= 68.20

## Slide 2
例2:
以重量法测定某试样中的铁.称样0.1666g,得Fe2O3 0.1370g.求试样中w(Fe)、w(Fe3O4).
解:
= 79.49%
w(Fe) =
m(Fe2O3)×
ms
×2
w(Fe3O4) =
m(Fe2O3)×
ms
×2
MFe2O3
×3
m(Fe3O4)
m(Fe)
MFe
MFe2O3
MFe3O4
= 57.50%

## Slide 3
例3:
解:
测定KHC2O4·H2C2O4时,可使之沉淀为CaC2O4,最后灼烧成CaO称重.若称取0.5000g纯KHC2O4·H2C2O4 ,问可得CaO多少克?
x = 0.2570 (g)
KHC2O4·H2C2O4 + 2Ca2+ → 2CaC2O4→ 2CaO
218.2 2×56.08
0.5000
整个分析过程的省略反应式为: